## Slide 1: 樹莓派
朱克剛

## Slide 2: 安裝
下載映像檔（建議desktop版）
  https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
下載燒錄軟體 – Etcher
  https://etcher.io
預設帳號密碼
  pi / raspberry

## Slide 3: 連線
使用 USB 轉 UART
  Win: 安裝 putty
  Mac: 安裝 CoolTerm
使用 ssh
  Win: 安裝 putty
  Mac: 終端機執行 ssh
使用 vnc
  Win / Mac: 安裝 VNC client
使用 remote desktop - xrdp
  Win: 遠端桌面
  Mac: 安裝微軟遠端桌面

## Slide 4: USB 轉 UART

## Slide 5: 更新
更新清單
  $ sudo apt-get update
更新軟體
  $ sudo apt-get dist-upgrade

## Slide 6: 第1步：開啟SSH
在燒錄好的映像檔 boot 磁區中建立檔名為 ssh 的空內容檔案

## Slide 7: 第２步：設定 WiFi 連線
在 boot 磁區中編輯檔名為 wpa_supplicant.conf 的檔案
內容為：
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=GB
network={
ssid="SSID名稱"
psk="密碼"
key_mgmt=WPA-PSK
}

## Slide 8: 第３步：開機
插上 SD Card 並開機

## Slide 9: 第4步：使用SSH連線
使用 SSH 或是 putty 連線樹莓派

## Slide 10: 第5步：修改鍵盤配置
$ sudo vi /etc/default/keyboard
將 XKBLAYOUT="gb" 改成 XKBLAYOUT="us"

## Slide 11: 第６步：系統設定工具
$ sudo raspi-config
1. 修改密碼
2. Network Options  N1 修改 hostname
5. Interfacing Options  P3 開啟 VNC

## Slide 12: 第７步：關掉WiFi睡眠功能
$ sudo vi /etc/rc.local
加上
iwconfig wlan0 power off
iw dev wlan0 set power_save off

## Slide 13: 第8步：安裝遠端桌面
$ sudo apt-get install xrdp

## Slide 14: 第9步：安裝 SAMBA
安裝
  $ sudo apt-get install samba
設定帳號
  $ sudo pdbedit -a -u pi
$ sudo vi /etc/samba/smb.conf
  將 [homes] 區段中的 read only=yes 改為 no
重新啟動 samba
  $ sudo /etc/init.d/samba restart
連線方式
  \\ip_address\pi (for Windows)
  smb://ip_address (for Mac)

## Slide 15: 第10步：安裝新版 vi 與設定
$ sudo apt-get install vim
$ vi ~/.vimrc
  set tabstop=4
  set expandtab
  set nu
  syntax on

## Slide 16: 重開機與關機
重開機-方法一
  $ sudo sync
  $ sudo sync
  $ sudo shutdown –r now
重開機-方法二
  $ sudo reboot
關機
  $ sudo sync
  $ sudo sync
  $ sudo shutdown –h now