## Slide 1: CGI
朱克剛

## Slide 2: 何謂CGI
Common Gateway Interface
讓 web server 與應用程式互相溝通的方式
任何在作業系統中可執行的程式都可以變成 CGI 程式，由 web server 啟動執行
CGI 程式中所有的標準輸出都會經由 web server 送到客戶端瀏覽器上
CGI 程式必須放在 web server 允許的路徑下才能夠被執行，例如 cgi-bin/

## Slide 3: 最簡單的 Python CGI
$ sudo chmod 755 simple.cgi
瀏覽器輸入 http://1.2.3.4/cgi-bin/simple.cgi
#!/usr/bin/python
print ("Content-type:text/text")
print ("")
print ("hello world")

## Slide 4: 帶參數的 CGI
瀏覽器輸入 http://ip/cgi-bin/simple.cgi?text=hello
#!/usr/bin/python
import cgi
form = cgi.FieldStorage()
text = form.getvalue("text")
print ("Content-type:text/text")
print ("")
print ("[echo] " + text)

## Slide 5: 如何給參數預設值
#!/usr/bin/python
import cgi
form = cgi.FieldStorage()
text = form.getvalue("text")
if text is None:
text = "Please input something."
print ("Content-type:text/text")
print ("")
print ("[echo] " + text)

## Slide 6: 控制 GPIO – 第 1 步
在 /usr/bin 下先複製 python2.7 為 python2.7-cgi，檔名隨意取
chmod +s python2.7-cgi
  將 python2.7-cgi 加上執行時身份為 root，此指令需加上 sudo
將 CGI 程式中 #!/usr/bin/python 改為 #!/usr/bin/python2.7-cgi
  此 CGI 執行時的身份是 root

## Slide 7: 控制 GPIO – 第 2 步
#!/usr/bin/python2.7-cgi
#-*- coding: utf-8 -*-
import cgi
import RPi.GPIO as GPIO
form = cgi.FieldStorage()
led = form.getvalue("led")
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(4, GPIO.OUT)
# LED亮滅
GPIO.output(4, int(led))
# 以下兩行CGI專用
print ("Content-type:text/text")
print ("")

## Slide 8: 控制 GPIO – 第 3 步
假設 LED 接在 GPIO4
假設 CGI 程式為 led.cgi
LED 燈亮網址為
  http://ip/cgi-bin/led.cgi?led=1
LED 燈滅網址為
  http://ip/cgi-bin/led.cgi?led=0

## Slide 9: 轉址

## Slide 10: CGI 轉址（redirect）
從 CGI 程式中直接轉向另外一個網址
# 以下兩行CGI專用
#print ("Content-type:text/text")
#print ("")
# 轉址
print ("Location: /home.html")
print ("")

## Slide 11: home.html
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
<div>LED 控制</div> <p>
<form action="/cgi-bin/led.cgi" method="post">
亮<input type="radio" name="led" value="1"><br>
滅<input type="radio" name="led" value="0"><p>
<input type="submit" value="送出">
</form>
</body>
</html>