## Slide 1: 感測器
朱克剛

## Slide 2: 舵機
型號：TowerPro SG90
接線
  黑或棕：GND
  紅：+5V
  橘：控制訊號
脈衝寬度：500𝜇s ~ 2400𝜇s
轉動角度：180度
轉動速度：60度/0.1s
PWM頻率設定50Hz時，轉動角度
  0度：0.5 / 20 = 2.5%（佔空比）
  90度：14.5 / 20 = 7.25%
  180度：24 / 20 = 12%

## Slide 3: 舵機
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(4, GPIO.OUT)
p = GPIO.PWM(4, 50)
p.start(2.5)
# 0 degree
p.ChangeDutyCycle(2.5)
time.sleep(0.4)
# 180 degree
p.ChangeDutyCycle(12)
time.sleep(0.4)
# 90 degree
p.ChangeDutyCycle(7.25)
time.sleep(0.4)
p.stop()
GPIO.cleanup()
def degreeToDutyCycle(degree):
dc = (12 - 2.5) / 180 * degree + 2.5
p.ChangeDutyCycle(dc)
time.sleep(0.4)

## Slide 4: 磁簧管（磁簧開關）
磁感應開關
使用於：
  門窗防盜
  油箱計量

## Slide 5: 紅外線人體感應 HC-SR501
延時調節
順時針300秒
逆時針0.5秒
感應距離調節
順時針7公尺
逆時針3公尺
Jumper
單一處發（如圖）
重複觸發

## Slide 6: 線路圖

## Slide 7: 程式
import RPi.GPIO as GPIO
import time
pinLED = 4
pinSR = 17
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(pinLED, GPIO.OUT)
GPIO.setup(pinSR, GPIO.IN)
try:
while True:
GPIO.output(pinLED, GPIO.input(pinSR))
time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()

## Slide 8: 無源蜂鳴器
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(14, GPIO.OUT)
p = GPIO.PWM(14, 50)
p.start(50)
# Do
p.ChangeFrequency(523)
time.sleep(1)
# Re
p.ChangeFrequency(587)
time.sleep(1)
# Mi
p.ChangeFrequency(659)
time.sleep(1)
p.stop()
GPIO.cleanup()

## Slide 9: 頻率表
Do | 66 | 131 | 262 | 523 | 1046
Re | 74 | 147 | 294 | 587 | 1175
Mi | 83 | 165 | 330 | 659 | 1318
Fa | 88 | 175 | 349 | 698 | 1397
So | 98 | 196 | 392 | 784 | 1568
La | 110 | 220 | 440 | 880 | 1760
Si | 124 | 247 | 494 | 988 | 1976

## Slide 10: 超音波感測器 HC-SR04
偵測的最大距離為400公分，最小距離2公分，有效範圍建議為前方15度角內。
聲音的速度在氣溫約攝氏25度的時候為每秒346公尺（公式為d = 331 + 0.6t）
  每一微秒（0.000001秒）跑 0.0346公分
  或每公分需要 28.9微秒

## Slide 11: 運作原理
先對trig接腳輸出10微秒的高電位
超音波模組連續發出8個40Hz的訊號
計算echo接腳處於高電位的時間
  音波打到障礙物然後再返回到HC-SR04的時間
距離 = 時間 / 28.9 / 2 （單位為公分）。

## Slide 12: 線路圖

## Slide 13: 程式 1/2
import RPi.GPIO as GPIO
import time
pinECHO = 23
pinTRIG = 24
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(pinECHO, GPIO.IN)
GPIO.setup(pinTRIG, GPIO.OUT)
def pulseIn(pin):
n = 0
while GPIO.input(pin) == 0:
if n < 1000:
sonar_signal_begin = time.time()
else:
print ("error")
return 0
n = n + 1
while GPIO.input(pin) == 1:
sonar_signal_end = time.time()
time_diff = sonar_signal_end - sonar_signal_begin
return time_diff * 1000000

## Slide 14: 程式 2/2
try:
while True:
GPIO.output(pinTRIG, 0)
time.sleep(2 / 1000000)
GPIO.output(pinTRIG, 1)
time.sleep(10 / 1000000)
GPIO.output(pinTRIG, 0)
d = pulseIn(pinECHO) / 28.9 / 2
print ("Distance: " + str(d) + " cm")
time.sleep(0.2)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()

## Slide 15: 溫濕度感測器
常見的有 DHT11、DHT22
DHT11
  溫度：0~50度C ±2
  濕度：20%~90% ±5%
  回應時間：超過兩秒
DHT22
  溫度：-40~80度C ±0.5
  濕度：0~100% ±1%
  每2秒取樣一次

## Slide 16: 程式 – dht11 lib下載 https://github.com/szazo/DHT11_Python
import RPi.GPIO as GPIO
import time, dht11
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
h = dht11.DHT11(pin=14)
try:
while True:
r = h.read()
if r.is_valid():
print(str(r.temperature) + " C / ” + str(r.humidity) + "%")
time.sleep(5)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()

## Slide 17: 繼電器

## Slide 18: 三軸加速儀 – ADXL345

## Slide 19: 樹莓派開啟I2C功能
sudo raspi-config
  開啟 I2C 功能
sudo vi /etc/modules-load.d/modules.conf
  內容為：
  snd-bcm2835
  i2c-dev
  spidev

## Slide 20: 程式 lib
下載：
  https://github.com/pimoroni/adxl345-python

## Slide 21: 程式
from adxl345 import ADXL345
import time
adxl345 = ADXL345()
try:
while True:
axes = adxl345.getAxes(True)
print(" x = %.3fG" % ( axes['x'] ))
print(" y = %.3fG" % ( axes['y'] ))
print(" z = %.3fG" % ( axes['z'] ))
print(" -------- ")
time.sleep(0.2)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()

## Slide 22: 74HC595
DS：資料輸入接腳
SHCP： LOW->HIGH時，將Q7到Q0移位暫存器資料依序往Q0方向移動一格，然後讀取DS電位到Q7移位暫存器
STCP：LOW->HIGH時，將移位暫存器資料移到鎖定暫存器
OE：LOW時將鎖定暫存器資料輸出到 Q7~Q0接腳。為方便起見接GND
MR：LOW時重置晶片，為方便起見接VCC
Q7S：接收Q0資料，並且接下一個74HC595

## Slide 23: 七段顯示器
共陰
共陽

## Slide 24: 74HC595 與七段顯示器
七段顯示器 | 74HC595 | RPi
 | DS | GPIO17
 | STCP | GPIO27
 | SHCP | GPIO22
 | OE, GND | GND
 | MR, VCC | 5V
A | Q7 | 
B | Q6 | 
C | Q5 | 
D | Q4 | 
E | Q3 | 
F | Q2 | 
G | Q1 | 
CP | Q0 | 

## Slide 25: 接線

## Slide 26: 編碼 – 共陰七段顯示器
data = [
#A B C D E F G GP
[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1], #1
[1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1], #2
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1], #3
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1], #4
[1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1], #5
[0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1], #6
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1], #7
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], #8
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1], #9
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] #0
]

## Slide 27: 程式 1/2
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
pinDS = 17
pinSTCP = 27
pinSHCP = 22
GPIO.setup(pinDS, GPIO.OUT) #DS
GPIO.setup(pinSTCP, GPIO.OUT) #STCP
GPIO.setup(pinSHCP, GPIO.OUT) #SHCP
data = [
#A B C D E F G GP
...

## Slide 28: 程式 2/2
try:
for i in range(len(data)):
GPIO.output(pinSTCP, 0)
for j in range(len(data[i])):
GPIO.output(pinSHCP, 0)
GPIO.output(pinDS, data[i][j])
GPIO.output(pinSHCP, 1)
GPIO.output(pinSTCP, 1)
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
pass
time.sleep(2)
GPIO.cleanup()

## Slide 29: 8X8矩陣LED
使用 MAX7219 / MAX7221 控制
Lib 下載
  https://pypi.python.org/pypi/max7219
文件說明
  https://max7219.readthedocs.io/en/0.2.3/max7219.html#max7219.led.device
樹莓派開啟 SPI 功能
  sudo raspi-config

## Slide 30: 線路圖
8X8 LED matrix | RPi
VCC | +5V
GND | GND
DIN | MOSI (GPIO10)
CS | CE0 (GPIO8)
CLK | SCLK (GPIO11)

## Slide 31: 範例
import max7219.led as led
device = led.matrix()
device.show_message("hello world", delay=0.2)

## Slide 32: 類比訊號

## Slide 33: 類比訊號與數位訊號

## Slide 34: ADC0804

## Slide 35
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(10, GPIO.IN)
GPIO.setup(9, GPIO.IN)
GPIO.setup(11, GPIO.IN)
GPIO.setup(5, GPIO.IN)
GPIO.setup(6, GPIO.IN)
GPIO.setup(13, GPIO.IN)
GPIO.setup(19, GPIO.IN)
GPIO.setup(26, GPIO.IN)
try:
while True:
a0 = GPIO.input(10)
a1 = GPIO.input(9) * 2
a2 = GPIO.input(11) * 4
a3 = GPIO.input(5) * 8
a4 = GPIO.input(6) * 16
a5 = GPIO.input(13) * 32
a6 = GPIO.input(19) * 64
a7 = GPIO.input(26) * 128
value = a0 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7
print("value is " + str(value))
time.sleep(0.2)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()

## Slide 36: MCP3008

## Slide 37
使用 MCP3008 晶片時要先開啟樹莓派上的 SPI 功能
from gpiozero import MCP3008
import time
m = MCP3008(channel=0)
while True:
print(int(m.value * 1000))
time.sleep(0.2)